## Slide 1: Team project #2: Automatic Lane Guidance System
4조 김영선, 송수빈, 정수현

## Slide 2: 개요
차선 검출 (Lane Detection) + 시행착오
추가 기능 (Warning System)
개선 방안
데모 영상

## Slide 3: 차선 검출
기본 아이디어: Hough Transform을 이용해서 line을 검출하자!
  그레이스케일 영상으로 변환
  캐니 에지 검출
  line 검출
  선분을 연장해서 차선 그리기

## Slide 4
## 시행착오
파란색 차선이 검출되지 않음
초기 아이디어: 히스토그램 평활화를 하고 에지를 검출하자
  장점: 파란색 차선이 뚜렷해짐
  단점: 도로의 마모된 부분도 함께 뚜렷해짐

## Slide 5
## 시행착오
파란색 차선이 검출되지 않음
새로운 아이디어
  HSV로 변환 후, 3개의 채널을 분리
  파란색 검출을 위한 H 범위 조절 (40~130)
  단점: 여전히 파란색 차선이 에지로 검출되지 않음

## Slide 6
## 시행착오
파란색 차선이 검출되지 않음
수정한 아이디어
  파란색 검출을 위한 H 범위 조절 (40~130)
  Edge detection을 위한 S, V 범위 조절

## Slide 7
## 시행착오
파란색 차선이 검출되지 않음
아이디어
  HSV로 변환 후, 3개의 채널을 분리
  파란색 검출을 위한 H 범위 조절 (40~130)
  Edge detection을 위한 S, V 범위 조절
장점: 도로의 마모된 부분(검은색)이 필터링됨
→ 도로의 마모된 부분은 에지로 검출되지 않음

## Slide 8: 차선 검출
Blue 컬러 영역
White 컬러 영역
1차 필터링: 컬러 범위를 통해 후보 영역을 필터링
  filterByColor(frame, ROI_colors)
Notes: = 흰색, 파란색의 컬러 범위를 지정.
파란색의 경우 HSV로 변환시키고 컬러 범위에 해당하는 부분을 검출한 후, 채도를 높여서 해당 차선을 검출하기 수월하게 해줌

## Slide 9: 차선 검출
Notes: = 흰색, 파란색의 컬러 범위를 지정.
파란색의 경우 HSV로 변환시키고 컬러 범위에 해당하는 부분을 검출한 후, 채도를 높여서 해당 차선을 검출하기 수월하게 해줌

## Slide 10: 차선 검출
RGB 영상을 그레이스케일 영상으로 변환
  cvtColor(ROI_colors, gray, COLOR_BGR2GRAY)
가우시안 블러로 잡음 제거 후 캐니 에지 검출
  Canny(gray, edges, 100, 200)

## Slide 11: 차선 검출

## Slide 12: 차선 검출
ROI를 지정해서 차선을 검출할 영역 제한
  edges = setROI(edges, points)

## Slide 13
## 시행착오
영상마다 차선 범위의 차이가 있음 (e.g. clip1 vs. clip4)
아이디어: 영상마다 다른 차선 범위를 ROI에 포함하기 위해 너비를 넓힘
  문제점: 더 많은 에지가 검출됨 → 이후 차선의 기울기를 통해 2차 필터링

## Slide 14: 차선 검출
HoughLineP API를 통해 edge에서 line 검출
  HoughLineP(edges, lines, rho, theta, hough_threshold, minLength, maxLineGap)
앞에서 달리는 차, 옆 차선 등에서 각종 line이 함께 검출됨
기울기를 통해 지금 달리고 있는 차선을 검출하자!

## Slide 15: 차선 검출
옆 차선의 특징: 중앙으로부터 거리가 멀어 기울기가 매우 완만함
지평선: 대부분 x축과 평행
현재 차선: 옆 차선에 비해 기울기가 큼

## Slide 16: 차선 검출
2차 필터링: 기울기 범위를 통해 현재 차선만 검출
  detectionLane(mark, detected, lines)
  기울기의 범위: slope_min_threshold 이상, slope_max_threshold 이하
오른쪽 차선과 왼쪽 차선을 어떻게 구분할까?
  오른쪽 차선의 기울기는 양수, 왼쪽 차선의 기울기는 음수
  오른쪽(왼쪽) 차선은 중앙의 x 좌표보다 오른쪽(왼쪽)에 위치
  → 두 가지 기준으로 왼쪽 차선과 오른쪽 차선 구분

## Slide 17: 차선 검출
왼쪽 차선: 기울기 음수,
중앙보다 왼쪽에 위치
원점 (0, 0)
오른쪽 차선: 기울기 양수,
중앙보다 오른쪽에 위치

## Slide 18
## 시행착오
여러 개의 오른쪽 차선 검출
→ 평균값을 계산하자!

## Slide 19
## 시행착오
검출된 선의 흔들림이 큼
아이디어
  최근 검출한 10개의 선을 저장하는 save_lines 벡터 사용
  최근 누적된 10개의 선의 평균값을 이용해서 대표 line 지정
  장점: clip1에서 차선을 이동할 때 line이 부드럽게 이동

## Slide 20: 차선 검출
오른쪽과 왼쪽의 대표 line 검출 완료
  detectionLane(mark, detected, lines)
원본 영상에 검출한 차선을 병합
  addWeighted(frame, 1, detected, 0.2, 0.0, result)
frame
mark
detected
Notes: 두 영상의 가중치를 다르게 주어서 투명도 설정해서 보여줌.

## Slide 21
차선 검출

## Slide 22
추가 기능
SAFE 상태인지 차선을 벗어난 WARNING 상태인지 판단
WARNING 상태 정의
  차선을 이탈할 경우 차선이 프레임의 중심에 들어오게 됨
  프레임의 중심에 있는 차선은 기울기가 거의 수직에 가까움
  → 기울기가 큰 line이 프레임 중심에서 검출되면 WARNING!

## Slide 23
추가 기능
detectLane 함수에 bool warning = false 지역 변수 추가
warning 조건 검사
  기울기가 2.0보다 큰가? (abs(slope) > 1.6)
  Line 끝점의 x 좌표가 영상의 중앙에 위치하는가?
  → 조건을 만족하면 warning = true 변경!

## Slide 24
추가 기능
기울기가 2.0보다 큼
선분의 끝점 x 좌표가 중앙에 위치

## Slide 25: 추가 기능
오른쪽과 왼쪽의 대표 line 검출 완료
  detectionLane(mark, detected, lines)
원본 영상에 검출한 차선을 병합
  addWeighted(frame, 1, detected, 0.2, 0.0, result)
frame
mark
detected
Notes: 두 영상의 가중치를 다르게 주어서 투명도 설정해서 보여줌.

## Slide 26
추가 기능

## Slide 27
개선 방안
HSV로 검은색을 필터링할 수 있으나, 푸른 빛이 도는 검은색은 필터링하기 어려움. 그렇다고 HSV의 명도 범위의 하한을 높여 버리면 어두운 구간의 파란색 차선도 검출하기 어려워지므로 반대편 차선과의 거리 비율 등을 함께 이용하면 좋을 것 같음.

## Slide 28
개선 방안
후보 line들의 평균을 구해서 대표 line을 정하고, 최근 누적된 10개의 대표 line들의 평균을 또 한 번 더 구해서 차선을 표시하므로 꽤 괜찮은 결과를 출력함.
그러나 평균 계산을 이용하므로 outlier에 민감하다는 단점이 있음. ROI를 지정하기는 했지만 ROI 안에 차선 검출에 영향을 주는 물체가 들어오면 현재 차선과 어느 정도 오차가 발생.

## Slide 29
개선 방안
ROI 중앙에 수직선이 검출될 가능성이 큰 물체가 등장하면 WARNING 상태로 인식하게 됨. 물체의 특징을 기반으로 shape을 추출해서 제거할 필요 있음.

## Slide 30
개선 방안
가이드라인을 그릴 때 사다리꼴 윗변의 너비에 따라 사다리꼴 높이를 바꿔야 함. 사다리꼴 윗변의 너비가 넓다는 것은 너무 가까운 거리만을 탐지한다는 뜻.
clip 1, 2, 3에서는 소실점이 가까이 있었지만, clip 4에서는 소실점이 꽤 멀리 있으므로 좀 더 먼 위치를 탐지할 필요가 있음. 사다리꼴 윗변을 이루는 선분의 길이와 width의 비율을 비교해서 조정 가능.

## Slide 31
데모 영상